## Slide 1
补充课件 01
ROS 2 工程构建
与通信基础
学习目标 能构建自己的 C++ 包，并为机器人任务选择通信接口
Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble
衔接原第 3 章，建议讲授 35–45 分钟
机器人工程实践 / 人工智能学院
01 / 15
Notes: 本课件补充工程组织与通信选择，不重复系统安装、发布订阅完整教程和三种 Launch 格式。完成最小构建之后，再用现成服务与动作理解接口差异。课堂示例均先在仿真或无底盘连接的环境中操作。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 2
CMake、ament 与 colcon
目标 区分单个包的构建规则与多个包的构建调度
工具 / 文件 | 主要职责 | 课堂中怎样使用
CMake | 描述目标、依赖与安装规则 | 编写 CMakeLists.txt
ament_cmake | 为 CMake 提供 ROS 2 包支持 | 使用 ament_package() 等函数
colcon | 按依赖顺序构建工作空间中的包 | 在工作空间根目录执行
package.xml | 声明包元信息与依赖 | 供构建与依赖工具读取
colcon 调用包的构建系统。CMake 本身不承担 C++ 编译器的工作。
机器人工程实践 / 人工智能学院
02 / 15
Notes: 把这几个名字放在同一个示例中解释：colcon 决定先构建哪些包，ament_cmake 帮助包遵循 ROS 2 约定，CMake 生成并组织构建规则，实际编译由编译器完成。package.xml 和 CMakeLists.txt 都需要正确配置。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 3
工作空间与最小软件包
目标 知道代码写在哪里，以及生成目录为何存在
source /opt/ros/humble/setup.bash
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create robot_demo \
--build-type ament_cmake \
--node-name status_node \
--dependencies rclcpp
src/robot_demo
源文件、CMakeLists.txt、package.xml
build/
构建过程和中间文件
install/
安装后的程序与环境脚本
log/
本次构建的日志
仅编辑 src 中的项目文件。build、install、log 由构建过程生成。
机器人工程实践 / 人工智能学院
03 / 15
Notes: 在没有同名包的新工作空间中操作。命令生成 status_node.cpp 及配套配置，下一页替换生成的节点代码。每个终端都有独立环境。已有 ros2_ws 的同学可以换一个新的练习目录，避免覆盖作业。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 4
最小节点与定时器
目标 理解 spin 如何执行回调，并避免空循环占满处理器
#include <chrono>
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
int main(int argc, char **argv) {
rclcpp::init(argc, argv);
auto node = std::make_shared<rclcpp::Node>("status_node");
node->declare_parameter<double>("speed", 0.1);
auto timer = node->create_wall_timer(
std::chrono::seconds(1), [node]() {
auto v = node->get_parameter("speed").as_double();
RCLCPP_INFO(node->get_logger(), "speed=%.2f", v);
});
rclcpp::spin(node);
rclcpp::shutdown();
return 0;
}
包内文件
src/status_node.cpp
定时器
每秒打印一次参数，不发布运动指令
执行器
spin 处理已就绪的回调
注意
回调及时返回，不在回调中长时间等待
机器人工程实践 / 人工智能学院
04 / 15
Notes: 这是完整的最小 C++ 文件。保留 timer 对象使定时器持续存在。这里使用墙钟定时器讲执行流程，仿真时间单独在补充课件 02 说明。参数示例仅输出日志，不控制真实机器人。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Executors.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 5
CMakeLists.txt 的完整最小配置
目标 把源码、可执行目标和运行位置对应起来
cmake_minimum_required(VERSION 3.8)
project(robot_demo)
find_package(ament_cmake REQUIRED)
find_package(rclcpp REQUIRED)
add_executable(status_node src/status_node.cpp)
target_compile_features(status_node PUBLIC cxx_std_17)
ament_target_dependencies(status_node rclcpp)
install(TARGETS status_node
DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})
ament_package()
find_package
找到所需包及其构建信息
add_executable
把源文件加入可执行目标
目标依赖
配置 ROS 依赖的头文件与链接信息
install / ament_package
安装程序并注册 ROS 2 包
包名、目标名、运行时节点名可以不同。本例刻意保持易对应。
机器人工程实践 / 人工智能学院
05 / 15
Notes: 可将自动生成的 CMakeLists.txt 替换为本页最小版本。Humble 使用 ament_target_dependencies。源码路径相对于该 CMakeLists.txt。install 的目的地遵循 ros2 run 的可执行程序查找约定。ament_package 在这个最小配置中只调用一次并置于最后。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Writing-A-Simple-Cpp-Service-And-Client.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 6
package.xml 与依赖声明
目标 区分声明依赖、安装依赖和链接依赖
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
<name>robot_demo</name>
<version>0.0.1</version>
<description>ROS 2 classroom demo</description>
<maintainer email="student@example.com">Student</maintainer>
<license>Apache-2.0</license>
<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<depend>rclcpp</depend>
<export>
<build_type>ament_cmake</build_type>
</export>
</package>
名称一致
name 与 CMake 的 project 对应
依赖声明
depend 包含构建、导出和运行依赖
不要只写 include
头文件引用不会自动安装系统依赖
个人信息
将维护者与邮箱替换为自己的信息
机器人工程实践 / 人工智能学院
06 / 15
Notes: 这是完整的教学用最小 XML。Apache-2.0 仅用于本例原创教学代码，不代表所有外部课件都使用此许可。已有项目不要盲目改许可证。增加 std_msgs 等依赖时，也需要在 CMake 中查找并配置到使用它的目标。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 7
依赖检查、构建与运行
目标 完成一次可以复现的开发流程
cd ~/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
rosdep install --from-paths src --ignore-src \
--rosdistro humble -y
colcon build --packages-select robot_demo
# 新终端：加载并运行
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run robot_demo status_node
前置条件
colcon、rosdep 已安装，且 rosdep 已初始化
修改 C++ 后
重新构建，再重启程序
存在工作空间内依赖
可用 --packages-up-to 连同依赖一起构建
source 的作用
改变当前终端环境，不会重新编译
预期每秒输出 speed=0.10。Ctrl+C 结束。
机器人工程实践 / 人工智能学院
07 / 15
Notes: rosdep install 可能调用系统包管理器，应先检查项目来源和依赖列表。初次初始化只需执行一次 sudo rosdep init，再以普通用户运行 rosdep update，不要在每次构建前重复初始化。构建终端尽量只加载所需 underlay，运行终端加载本工作空间。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 8
四类常见工程错误
目标 先定位错误阶段，再选择检查方法
现象 | 常见原因 | 优先检查
找不到某个 package | 依赖未安装或环境未加载 | rosdep / source
头文件找不到 | 依赖或 include 路径配置不全 | find_package / 目标依赖
undefined reference | 链接库缺失或实现未参与构建 | 依赖库 / 源文件列表
No executable found | 未安装目标或运行了旧工作空间 | install / 包名与目标名
保留第一条有效错误和完整命令。不要一遇报错就重新安装 ROS。
机器人工程实践 / 人工智能学院
08 / 15
Notes: 先区分 CMake 配置、C++ 编译、链接以及运行发现阶段。让学生解释“源码文件存在，但 ros2 run 找不到程序”的可能原因。也要检查是否在错误的工作空间中构建，以及新终端是否加载了对应 install。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/filesystem.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 9
Topic、Service 与 Action
目标 根据任务语义选择通信方式
接口 | 交互方式 | 移动机器人例子
Topic | 持续发布 / 订阅 | 激光扫描、图像、速度指令
Service | 请求 / 响应 | 查询状态、清除代价地图
Action | 目标、反馈、结果，可请求取消 | 导航到目标点、执行巡检任务
连续数据用 Topic。短请求用 Service。需要进度与取消的长任务用 Action。
机器人工程实践 / 人工智能学院
09 / 15
Notes: 接口选择看交互需求，不只看程序运行时间。服务没有标准的持续反馈和取消协议，客户端可以异步调用服务。Action 取消是请求，是否接受以及如何停止由服务器实现，不能代替安全急停。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
https://docs.ros.org/en/humble/How-To-Guides/Topics-Services-Actions.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 10
Service：一次请求与一次响应
目标 能够查看接口并调用现成服务
# 终端 A
ros2 run demo_nodes_cpp add_two_ints_server
# 终端 B
ros2 service list -t
ros2 interface show example_interfaces/srv/AddTwoInts
ros2 service call /add_two_ints \
example_interfaces/srv/AddTwoInts "{a: 2, b: 3}"
请求与响应
a、b 是输入。sum 是结果，预期为 5
服务端
处理请求并返回结果
前置条件
demo_nodes_cpp 已安装，各终端加载环境
机器人工程实践 / 人工智能学院
10 / 15
Notes: 使用现成 demo，避免在小课件中粘贴两页完整服务代码。演示前用 apt 确认 ros-humble-demo-nodes-cpp 可用。可以停止服务端再调用，让学生观察等待服务的现象。实际客户端需要等待服务可用，并设计超时与错误处理。图来自 Fraunhofer IPA 的 ROS-Industrial 培训材料。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Writing-A-Simple-Cpp-Service-And-Client.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 11
Action：任务状态与取消
目标 区分目标接受、执行反馈和最终结果
目标
客户端提交任务，服务器决定是否接受
反馈与结果
反馈说明执行进度，结果表示任务终态
取消
客户端提出取消请求，等待服务器处理
对应导航
不能把“发送目标成功”当作“到达成功”
ros2 run turtlesim turtlesim_node
# 另一个终端
ros2 action send_goal /turtle1/rotate_absolute \
turtlesim/action/RotateAbsolute "{theta: 1.57}" --feedback
机器人工程实践 / 人工智能学院
11 / 15
Notes: turtlesim 必须先启动，1.57 的单位是弧度。观察反馈和最终结果。讲解标准 Action 的取消语义，但本页 CLI 示例只演示发送目标和反馈，不把关闭终端等同于明确取消任务。真实导航程序还需处理拒绝、失败、超时和取消。图保留原作者的服务与话题通道表示。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Actions/Understanding-ROS2-Actions.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 12
自定义接口的最小路线
目标 知道何时复用标准消息，何时新建接口包
# robot_interfaces/msg/BatteryStatus.msg
float32 voltage
float32 percentage
bool charging
# 构建并加载接口包后查看
ros2 interface show robot_interfaces/msg/BatteryStatus
先检查标准接口
实际电池数据优先考虑 sensor_msgs/BatteryState
独立接口包
用 ament_cmake 包保存 msg / srv 文件
构建配置
rosidl_generate_interfaces 生成语言接口
声明依赖
声明生成与运行依赖，并加入接口包组
本页为接口定义示例。完整生成配置与使用步骤见备注中的官方教程。
机器人工程实践 / 人工智能学院
12 / 15
Notes: 本例用于说明字段定义，不要求与前面 robot_demo 直接拼接运行。接口包需 find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)、调用 rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME} "msg/BatteryStatus.msg")，并在 package.xml 中声明 buildtool_depend rosidl_default_generators、exec_depend rosidl_default_runtime、member_of_group rosidl_interface_packages。消费包也需声明对 robot_interfaces 的依赖。课堂先定义 percentage 的范围，例如 0 到 1。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
https://github.com/ros2/ros2_documentation/blob/humble/source/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Custom-ROS2-Interfaces.rst
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 13
参数、命名空间与重映射
目标 通过配置复用节点，而不反复修改源码
ros2 run robot_demo status_node --ros-args \
-r __ns:=/group01 -p speed:=0.2
# 另一个终端
ros2 param get /group01/status_node speed
ros2 param set /group01/status_node speed 0.15
# 话题重映射语法示例
# --ros-args -r scan:=/robot1/scan
参数
本例每次回调读取参数，修改后日志会更新
命名空间
把同组节点组织到 /group01 下
话题重映射
把程序中的接口名映射到实际名称
配置边界
其他节点是否支持动态修改，取决于实现
机器人工程实践 / 人工智能学院
13 / 15
Notes: 本例参数只影响日志，没有控制底盘。参数值可以存为 YAML，通过 --params-file 加载，原课件已讲 Launch，本处不再展示三种格式。命名空间不会自动重写消息里的 frame_id。绝对话题名也不会像相对话题名一样自然随命名空间变化，实机适配应核对。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Core_concepts.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。