## Slide 1
补充课件 02
移动机器人坐标系统
与实验调试
学习目标 能解释坐标链，并用数据证据定位通信与显示问题
Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble
衔接原第 5–7 章，建议讲授 35–45 分钟
机器人工程实践 / 人工智能学院
01 / 15
Notes: 本课件为雷达、IMU 与 SLAM 实验补齐 TF、时间、QoS 和数据回放。使用课堂现有机器人或仿真，不另建复杂导航工程。所有 frame 和 topic 都需要与实际平台核对。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html
https://github.com/ros2/rosbag2/tree/humble
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 2
四类常见坐标系
目标 说明同一测量在不同坐标系中的含义
坐标系 | 含义 | 使用要点
map | 全局地图参考 | 全局定位修正可能引起位姿跳变
odom | 短期连续的局部参考 | 机器人位姿连续，但误差会累积
base_link | 固定在机器人底盘上的参考 | 通常 x 前、y 左、z 上
laser_frame 等 | 传感器自身的参考 | 名称、安装位姿由平台配置决定
frame_id 是数据语义的一部分。话题名相同不代表坐标系相同。
机器人工程实践 / 人工智能学院
02 / 15
Notes: 遵循 REP 103 和 REP 105 的通用约定，个别平台可能增加 base_footprint 等中间坐标系。摄像头 optical frame 通常使用不同轴向约定，不能把 base_link 的轴向直接套过去。map 用于全局任务，odom 为局部运动提供连续参考。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0105.rst
https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0103.rst
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 3
TF 链与发布责任
目标 知道每段变换由谁提供，避免重复发布
父坐标系 / 子坐标系 | 通常的发布者 | 变化特征
map / odom | SLAM 或全局定位节点 | 随定位修正更新
odom / base_link | 底盘里程计或状态估计节点 | 连续更新
base_link / laser_frame | robot_state_publisher 或静态广播器 | 固定安装时保持不变
每个子坐标系只有一个父坐标系。同一段变换只设一个权威发布者。
机器人工程实践 / 人工智能学院
03 / 15
Notes: 这是最小移动机器人链，有 base_footprint 时按平台实际拓扑插入。不要同时让两个里程计节点发布同一条 TF。robot_state_publisher 根据 URDF 和关节状态发布机器人链接关系，固定关节对应静态变换。发布 /odom 消息与发布 TF 是两个动作，不能相互代替。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0105.rst
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 4
坐标关系的直观理解
目标 把底盘、传感器与全局参考联系起来
相对关系
传感器固定在机器人上，安装关系随车移动但保持不变。
局部运动
轮速或状态估计描述底盘相对 odom 的运动。
全局修正
定位或建图提供全局参考，修正局部累积误差。
图为概念示意。实际 frame 名称以课堂 TF 树为准。
机器人工程实践 / 人工智能学院
04 / 15
Notes: 图取自 ROS-Industrial Navigation 培训材料，原图保持不变。让学生指出底盘和传感器的坐标轴，再说明机器人移动时哪些相对关系保持不变。图用于几何直观，具体 TF 父子链以前一页为准，避免从图中箭头直接推断广播方向。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/static/tf_picture_robot.png
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 5
静态变换与一次查询
目标 发布固定安装关系，并检查数值是否符合预期
# 独立演示，不连接已有同名 TF 的机器人
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \
--x 0.20 --y 0 --z 0.15 \
--roll 0 --pitch 0 --yaw 0 \
--frame-id demo_base --child-frame-id demo_laser
# 另一个终端
ros2 run tf2_ros tf2_echo demo_base demo_laser
平移
demo_laser 位于底盘前方 0.20 m、高 0.15 m
旋转
本例两坐标轴方向相同
检查
输出平移与设定一致，四元数为单位姿态
避免冲突
不要重复发布真实平台已有的变换
机器人工程实践 / 人工智能学院
05 / 15
Notes: 此命令使用 Humble 的命名参数形式。demo 前缀让练习不干扰既有 base_link 或 laser_frame。默认未指定的旋转为零，这里显式写出。固定安装关系只适用于刚性固定传感器，云台转动等情况需要动态变换。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros2/geometry2/blob/humble/tf2_ros/src/static_transform_broadcaster_program.cpp
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 6
查询 TF 与解释里程计
目标 区分消息字段、坐标变换与运行状态
ros2 run tf2_tools view_frames
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link
ros2 topic echo /odom --once
# C++ 查询方向示意：目标坐标系在前
# buffer.lookupTransform(target_frame, source_frame, time)
/odom 的 pose
使用 header.frame_id 指定的参考系
/odom 的 twist
使用 child_frame_id 指定的参考系
轮速里程计
由轮运动估算底盘运动，会受到打滑等误差影响
动态关系
机器人移动时，odom 与底盘间的变换应更新
能看到 /odom 消息，不等于 TF 链一定完整。两者分别验证。
机器人工程实践 / 人工智能学院
06 / 15
Notes: 实际平台可能使用 base_footprint，查询时按实际名称替换。view_frames 需要 tf2_tools 及相应运行依赖。不要拿当前最新的 TF 直接处理历史传感器消息，应查询相应测量时间的变换。本课只建立里程计接口概念，轮式运动学推导留给控制课程。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-0105.rst
https://docs.ros.org/en/humble/p/nav_msgs/msg/Odometry.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 7
时间戳与仿真时间
目标 确保传感器和 TF 使用一致时间基准
时间戳
header.stamp 应对应测量时刻。消息到达时刻可能更晚。
仿真时钟
use_sim_time=true 的节点使用 /clock 提供的 ROS 时间。
常见异常
过去或未来外推错误，可能来自时钟混用、延迟或 TF 缓存不足。
检查顺序
先核对 use_sim_time 与 /clock，再检查传感器和 TF 时间戳。
ros2 param get /slam_toolbox use_sim_time
ros2 topic echo /clock --once
按实际节点名查询。不要仅通过改大缓存掩盖时间基准错误。
机器人工程实践 / 人工智能学院
07 / 15
Notes: 模拟器暂停时 ROS 时间可能停止，墙钟仍在走。时间一致性关系到扫描能否放到正确位置。实机多机部署也应同步系统时间。故障处理要区分等待 TF 到达与根本使用了不同的时钟。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
https://design.ros2.org/articles/clock_and_time.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 8
QoS：为什么有话题却收不到数据
目标 理解 Best Effort（尽力发送）与 Reliable（可靠传输）的匹配规则
发布者 Reliability | 订阅者 Reliability | 是否匹配
Best Effort | Reliable | 不匹配
Reliable | Best Effort | 匹配
Best Effort | Best Effort | 匹配
Reliable | Reliable | 匹配
本表只比较 Reliability，假设其余策略兼容。Durability 等也会影响匹配。
机器人工程实践 / 人工智能学院
08 / 15
Notes: 这是一张配置兼容表，不表示网络永远不会丢失或延迟。数据链路还要求名称、类型和网络发现正常。Depth 表示保留样本数量，不是 Hz。传感器常使用 SensorDataQoS，但不能据此假设所有驱动配置相同，应实际检查。 Best Effort 尽力发送，可能丢失样本。Reliable 提供重传等可靠性机制，但不代表实时性或安全保证。Volatile 不要求向晚加入者提供历史样本，Transient Local 可在发布者存活期间保留样本给匹配的新订阅者。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/Extended_Concepts.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 9
雷达 QoS 的检查与设置
目标 根据发布端配置修正订阅端
ros2 topic info /scan --verbose
ros2 topic echo /scan \
--qos-reliability best_effort --once
// C++ 节点中的订阅代码片段
sub_ = create_subscription<sensor_msgs::msg::LaserScan>(
"/scan", rclcpp::SensorDataQoS(),
[this](sensor_msgs::msg::LaserScan::ConstSharedPtr msg) {
// 检查数据有效性后处理
});
先读发布端
查看 Reliability 和 Durability
SensorDataQoS
Best Effort、Volatile
使用较小队列
数据有效性
检查量程、非数值、数组边界
代码片段
放入节点类。sub_ 为订阅成员，需包含相应头文件
机器人工程实践 / 人工智能学院
09 / 15
Notes: 终端命令与 C++ 片段分开使用。片段需要 sensor_msgs/msg/laser_scan.hpp 和相应依赖，不能整页直接粘贴到 shell。保持订阅对象存活。Best Effort 订阅通常可以接收 Reliable 发布者，但完整匹配仍要检查其他策略。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 10
实验调试的最短检查路径
目标 用可观察证据逐层缩小故障范围
检查项 | 工具或命令 | 要确认的事实
节点 | ros2 node list / node info | 预期节点是否运行
话题和类型 | ros2 topic list -t | 名称与接口类型是否正确
端点和 QoS | ros2 topic info /scan --verbose | 发布 / 订阅端是否匹配
数据与频率 | ros2 topic echo /scan；topic hz /scan | 是否持续更新
坐标与显示 | tf2_echo；RViz Fixed Frame | 变换与显示参考是否有效
截图记录“预期、实际、差异”。topic hz 的测量也受本机负载和 QoS 影响。
机器人工程实践 / 人工智能学院
10 / 15
Notes: 表中省略 ros2 前缀的缩写仅在文字说明中使用，完整频率命令为 ros2 topic hz /scan。先验证数据，再看 RViz。RViz 的显示配置不携带传感器数据，也不能补上缺失的 TF。避免同时修改多个参数导致无法判断哪项有效。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Basics/source/CLI.html
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html
https://github.com/ros-industrial/ros2_i_training/blob/main/slides/Navigation/source/TF.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 11
rosbag2：录制实验输入
目标 保存足够的数据，支持离线重现和报告分析
ros2 bag record -o lab02_run01 \
/scan /imu /odom /tf /tf_static
# 录制结束后按 Ctrl+C，等待文件关闭
ros2 bag info lab02_run01
按平台核对
实际 IMU 名称可能是 /imu/data
保留 TF
传感器数据需要对应的坐标变换
核对结果
查看话题、类型、消息数与录制时长
同时保存
配置文件、环境版本及运行命令
本例不录制 /cmd_vel 和 /clock。只收集分析所需的话题。
机器人工程实践 / 人工智能学院
11 / 15
Notes: 先确保列出的输入确实存在。/tf_static 可能只在启动时发布，录制后检查 bag 中是否包含静态变换，必要时使用官方 QoS override。记录话题集合是传感器调试最小集合，不保证每种 SLAM 实验都充分。额外图像或地图数据按实验需要增加。目录名每次更换，避免混淆实验结果。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros2/rosbag2/tree/humble
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 12
离线回放与安全边界
目标 让分析节点按录制时间处理数据
# 先停止同名数据源，断开真实底盘控制
# 终端 A：先启动显示端
rviz2 --ros-args -p use_sim_time:=true
# 终端 B：再开始播放
ros2 bag play lab02_run01 --clock
# 其他分析节点也需设置 use_sim_time=true
时钟唯一
本例由播放器生成 /clock，不同时运行仿真时钟
输入唯一
停止实时 /scan、/odom 等重复发布者
静态变换
确认 bag 含 /tf_static，或独立提供匹配模型
安全隔离
不要在连接实机时回放包含运动指令的 bag
开始回放前配置好分析节点。保存了数据仍需核对 QoS、TF 和配置版本。
机器人工程实践 / 人工智能学院
12 / 15
Notes: 先启动 RViz/分析节点再播放，可避免错过开头数据。上页未录制 /clock，所以本页使用 --clock 由播放器生成时钟。若使用其他来源的 bag，应检查是否录有 /clock、是否包含控制话题以及 QoS。回放不保证控制算法在真实机器人上复现相同行为。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://github.com/ros2/rosbag2/tree/humble
https://github.com/ros2/rosbag2/blob/humble/ros2bag/ros2bag/verb/play.py
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。

## Slide 13
分组实验与多机通信
目标 避免组间串扰，并区分网络问题和程序问题
# 同一组所有相关终端保持一致，示例值由教师分配
export ROS_DOMAIN_ID=31
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
printenv ROS_DOMAIN_ID ROS_LOCALHOST_ONLY
ros2 node list
同组通信
Domain ID 一致，同时保证网络可达
组间隔离
不同组使用不同 Domain ID
跨机器
检查防火墙、组播发现与本机限制
重启生效
修改环境变量后重启相关节点和 CLI daemon
Domain ID 用于通信分组，不是身份认证或安全访问控制。
机器人工程实践 / 人工智能学院
13 / 15
Notes: 示例 31 不是所有教室的统一值，由教师分配。ROS_LOCALHOST_ONLY=1 会限制到本机。网络发现问题应检查两端设置、相同网络以及中间件配置。更改 Domain 后旧节点不会自动迁移，必要时 ros2 daemon stop 后重新运行查询。
资料来源（访问核对：2026-09-04）
https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Domain-ID.html
涉及 ROS-Industrial 内容或原图时：原作者 Fraunhofer IPA，CC BY 4.0，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。本版作中文精简和教学改编，不代表原作者背书。